## Slide 1: TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE ACCESO REMOTO AL CONTROLADOR DE UN BRAZO MANIPULADOR
Presentado por el
Br. Ismael Bautista

## Slide 2: Introducción
1/24
Adaptación de Hardware hecha por Juan Marcano en el 2013.
Equipo con poco uso.
Realizar una mejora.
Tecnologías de acceso remoto.
Diseño de un prototipo.

## Slide 3
Se quiere añadir otro sistema para realizar acciones de control de forma remota.
Planteamiento del problema
2/24

## Slide 4
Justificación
Reforzar conocimientos en el área de sistemas automáticos de control.
Alcance y limitaciones
3/24

## Slide 5: Objetivo general
Diseñar un prototipo de sistema de acceso remoto al controlador del brazo manipulador MA2000.
5/24

## Slide 6
Objetivos específicos
Documentar las técnicas y metodologías de acceso remoto empleadas comúnmente en brazos manipuladores.
Determinar las acciones del sistema de control del brazo manipulador.
Seleccionar los dispositivos necesarios para el diseño.
Seleccionar el modo de acceso remoto.
Diseñar el sistema de acceso remoto.
Validar la propuesta.
Realizar un manual del prototipo.
6/24

## Slide 7: Marco teórico
- Fundamentos sobre brazos manipuladores de tipo pick and place.
Brazo robot pick and place
7/24

## Slide 8
PUMA
Canadarm
MA2000
- Fundamentos sobre brazos manipuladores de tipo pick and place.
8/24

## Slide 9
Marco teórico
Técnicas y metodologías de acceso remoto en brazos manipuladores.
Radiofrecuencia (RF)
Bluetooth
Wi-Fi
Telefonía móvil
9/24

## Slide 10: Modo de acceso remoto
Conectividad de varios dispositivos en paralelo.
Mayor distancia que la permitida por Bluetooth.
No depende de la red de telefonía.
Permite establecer servidores.
Puede usarse con o sin internet.
Wi-Fi
10/24

## Slide 11: Descripción del sistema brazo manipulador MA2000
Seis grados de libertad.
Limitaciones de movimiento:
  270° para motores A,B, C.
  120° para D, E, F.
Pinza neumática de dos estados (abierto/cerrado).
Controlador PID digital con microcontrolador dsPIC30F3011.
Módulo de conversión USB/Serial.
Manejo del brazo a través del software Robocom.
11/24

## Slide 12: Descripción del sistema brazo manipulador MA2000
12/24

## Slide 13: Descripción del sistema brazo manipulador MA2000
- Acciones del sistema de control del brazo manipulador MA2000
Movimiento de motores.
  Señales PWM y controlador PID
Ajuste de parámetros de controlador PID.
Accionamiento de pinza neumática.
Ajuste de constante de calibración.
Habilitación de puentes H.
13/24

## Slide 14: Diseño del sistema de acceso remoto
Selección de dispositivos.
Robocom
Conector USB
MA2000
Esquema de comunicación original.
14/24

## Slide 15: Diseño del sistema de acceso remoto
MA2000
Esquema de comunicación inalámbrica.
15/24

## Slide 16: Requerimientos
Comunicación por radiofrecuencia | Sí
Memoria Flash | Por el órden de los 10MB
GPIO | Al menos 10
Costo | 5 a 20 $
UART | Sí (1)
Capacidad de programación en lenguaje C | Sí
Capacidad de programación en otros lenguajes | Sí
16/24

## Slide 17
Raspberry Pi 3 (modelo B+)
Selección de dispositivos
Cypress CYW54907
ESP 8266
ESP 32
17/24

## Slide 18
Selección de dispositivos
18/24

## Slide 19
Motores
Circuitos de potencia
Microcontrolador
dsPIC30F3011
Microcontrolador
Wi-Fi
Puerto serial
Dirección/Página web
Servidor web
Aplicaciones
Comunicación inalámbrica
Sistema original del brazo robot
Diagrama de bloques del sistema de comunicación Wi-Fi.
19/24

## Slide 20: Sistema de acceso remoto
Puerta de enlace: 192.168.4.1
Puerto: 8266
SSID: ESP8266-WiFi
WPA/WPA2 PSK: esp123456
20/24

## Slide 21: Diagrama de flujo: Funcionamiento del firmware
Sistema de acceso remoto
21/24

## Slide 22: Resultados
Prototipo
Robocom web
Robocom Android
Manual
22/24

## Slide 23: Conclusiones
Basado en estudio, se seleccionó Wi-Fi como modo de acceso.
Se logró el diseño del prototipo usando un ESP8266.
El brazo puede manejarse con Robocom PC o sin PC a través de Wi-Fi.
El ESP8266 fue óptimo para los requerimientos.
Se desarrolló un manual en línea
23/24

## Slide 24: ¿Preguntas?
24/24